阳江市人民检察院采购自动洗车机需求书

本院洗车场改造地，现需要采购“上海双沃SW－5F全自动龙门式往复洗车机”一套（养护一体），设备需求具体功能、系统配置及售后服务需求如下：

一、功能：24小时无人值守，“龙门往复式”高压自动清洗，自动喷洒泡沫，左右裙刷刷洗车辆裙边及轮毂，顶部横刷刷洗车顶，左右立刷对车头、车身、车尾进行包裹式清洗，水蜡自动喷洒养护功能，移动式降噪风干。

二、系统配置：

| 项目 | 品牌 型号/参数 |
| --- | --- |
| 水泵 |  | 南方泵业 | 多级离心泵3KW |
| 行走电机 |  | 上海德东 | YS7134-X（0.75KW*2组） |
| 风机电机 |  | 上海德东 | YS100L-2（3KW*6组） |
| 顶刷升降电机 |  | 上海德东 | YS7134-X9（0.75KW*1组） |
| 检测系统 |  | 德国倍加福 | NBN8-18GM50-EO-5M |
| PLC控制系统 |  | 日本三菱 | FX3n-80M |
| 停车限位检测 |  | 美国邦纳 | 4组 |
| 弱电控制 |  | 法国施耐德 | RX2E1M2C |
| 接触器 |  | 正泰 | NXC-18 |
| 电源开关 |  | 台湾明纬 | LRS-150-24 |
| 人机界面 |  | 繁易 | 700LK |
| 电磁阀 |  | 神驰 | 2W160-15 |
| 高压冲洗 |  | 定制 | 14组 |
| 泡沫系统 |  | 定制 | 2组 |
| 水蜡系统 |  | 定制 | 2组 |
| 行走机械框架 |  | 热镀锌+户外烤漆 |
| 管路 |  | 1.0寸 | 1套 |
| 行走轨道 |  | 定制 | 10米 |
| 机身长度 |  | 2619MM |
| LED显示 |  | 一套（高清定制） |
| 红绿灯停车辅助 |  | 一套（高清定制） |
| 停车语音引导 |  | 一套（繁易交互系统） |
| 毛刷 |  | 5组 | 实心泡棉三角刷 |
| 轴承 |  | 定制 | 不锈钢 |
| 风干系统 |  | 固定风干 | 6组*3KW |
| 顶刷升降方式 |  | 配重升降 | 1组 |
| 远程控制系统 |  | 有（繁易交互系统） |
| 故障报警系统 |  | 有（繁易交互系统） |
| 报警记录查询系统 |  | 有（繁易交互系统） |
| 线上支付系统 |  | 有（微信或支付宝） |
| 车牌识别系统 |  | 有（四川睿瞳科技） |

三、售后服务：

1、提供整机免费安装服务；

2、整机免费质保一年，系统免费升级，保修期后实行终身维修维护等服务，设备安装验收合格后免费培训操作人员；提供产品使用手册和产品合格证。

3、本设备报修后要求3个工作日内到场维修；

4、如该产品升级停产，自停产之日起提供不低于2年的零配件服务；

5、保修期后维修服务收费标准：

（1）零配件依据保修配件价格收取；

（2）差旅费75元/12	H/人，12小时为一个计算单位；

（3）交通费按客户指定交通工具发生的费用实际收取；

（4）住宿费200元/天；

（5）工时费100元/4	H/人，维修过程消耗时间，最低4小时，超过4小时、按每小时30元收费。